Muster

für eine Strahlenschutzanweisung für den Betrieb von Füllstandmesseinrichtungen mit fest eingebauten umschlossenen radioaktiven Stoffen

(Hinweis: Die Musterstrahleschutzanweisung ist an die individuellen Gegebenheiten des Betriebes und der Tätigkeit anzupassen)

Strahlenschutzanweisung

für den Betrieb von [Anzahl und genaue Bezeichnung der Füllstandmesseinrichtung(en)] im [Institution und Standort]

Vorbemerkung: Die vorliegende Strahlenschutzanweisung enthält die beim Betrieb von Füllstandmesseinrichtungen zu beachtenden Strahlenschutzregelungen. Sie bezieht sich auf die folgenden rechtlichen Grundlagen:

- Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung – StrlSchV) vom [Datum]

- Genehmigungsbescheid [Aktenzeichen] vom [Datum] von [zuständige Behörde]

Die Strahlenschutzanweisung ist allen Personen, die an der Füllstandmesseinrichtung tätig sein werden oder einer davon ausgehenden Strahlenexposition ausgesetzt sein können, vor Beginn ihrer Tätigkeit im Rahmen der Einweisung gegen Unterschrift zur Kenntnis zu bringen [und gegebenenfalls auszuhändigen].

(Bei umfangreichen Strahlenschutzanweisungen kann es zweckmäßig sein, bestimmte Abschnitte dieser Strahlenschutzanweisung – z.B „2.3 Verhaltensregeln“ und „2.4 Regeln zum Betrieb“ - in einer Anlage „Betriebsanweisung“ zusammenzufassen, die getrennt ausgehändigt wird.)

## 1. Organisation des Strahlenschutzes

## Die Aufgaben des Strahlenschutzverantwortlichen werden wahrgenommen von:

[Name, Dienstanschrift]

Der zuständige Strahlenschutzbeauftragte ist

[Name, Dienstanschrift mit Telefon]

[Innerbetrieblicher Entscheidungsbereich]

[Regelung der Anwesenheit und Erreichbarkeit]

Als Vertreter für den oben genannten Strahlenschutzbeauftragten ist bestellt:

[Name, Dienstanschrift mit Telefon]

[Innerbetrieblicher Entscheidungsbereich]

[Regelung der Anwesenheit und Erreichbarkeit]

Außerhalb der Betriebszeit kann der Strahlenschutzbeauftragte erreicht werden über:

- [Anlaufstelle, die 24 Stunden besetzt ist (z. B. die Pforte)]

- [Telefonbereitschaft, Handy, City-Ruf]

[Der Strahlenschutzbeauftragte hat im einzelnen folgende Pflichten und Befugnisse: ...Wiederholung der Angaben aus der Bestellung.]

Der Strahlenschutzbeauftragte ist in seinem Entscheidungsbereich für die Durchsetzung der erforderlichen Schutzmaßnahmen zuständig und gegenüber den Mitarbeitern weisungsberechtigt. Diese müssen seine Anordnungen befolgen. Während der Abwesenheit des Strahlenschutzbeauftragten gehen alle Rechte und Pflichten sinngemäß auf seinen Vertreter über.

(An dieser Stelle sollten Aufgaben und Personen genannt werden, sofern  bestimmte Strahlenschutzaufgaben von anderen Mitarbeitern wahrgenommen werden)

(Bei Organisationsstrukturen mit  mehreren Strahlenschutzbeauftragten oder bei häufigem Wechsel des Strahlenschutzbeauftragten, ist es zweckmäßig, die Strahlenschutzbeauftragten mit ihren Entscheidungsbereichen tabellarisch in einer Anlage aufzuführen, die bei Bedarf ohne Änderungen am Anweisungstext angepasst werden kann. Bei größeren Organisationseinheiten ist ein Organigramm des betrieblichen Strahlenschutzes zu erstellen.)

## 2. Für den Strahlenschutz wesentlicher Betriebsablauf

### 2.1 Funktion der Messvorrichtung

Die Füllstandmesseinrichtung dient zur berührungslosen Messung des Füllstandes mit Hilfe des umschlossenen radioaktiven Stoffes [Radionuklid].

### 2.2 Tätigkeitsvoraussetzungen

Die beim Betrieb der Füllstandmesseinrichtung außer dem Strahlenschutzbeauftragten sonst tätigen Personen müssen die notwendigen Kenntnisse im Strahlenschutz besitzen. Diese sind im Rahmen der Erstunterweisung anhand der Betriebs- bzw. Gebrauchsanweisung und dieser Strahlenschutzanweisung zu vermitteln.

### 2.3 Verhaltensregeln

Grundsätzlich gelten beim Betrieb der Messvorrichtung mit umschlossenen radioaktiven Stoffen die Grundregeln des Strahlenschutzes:

- Abstand halten

- Aufenthaltszeit in unmittelbarer Nähe der Vorrichtung begrenzen

- vorgesehene Abschirmungen nutzen

- besondere Verhaltensregeln: [...]

### 2.4 Regeln zum Betrieb

Bei der Verwendung der Füllstandmesseinrichtung sind die folgenden Regelungen zu beachten:

- Mit der Füllstandmesseinrichtung dürfen nur die Personen umgehen, die dafür vom Strahlenschutzbeauftragten bestimmt wurden und eine entsprechende Einweisung erhalten haben.

- Die Füllstandmesseinrichtung ist nur bestimmungsgemäß zu verwenden.

- Die Vorrichtung ist vor der Erstinbetriebsetzung und danach regelmäßig einer Sichtkontrolle auf Beschädigung zu unterziehen.

- Bei Verdacht auf Beschädigung ist die Füllstandmesseinrichtung nicht mehr zu verwenden und der Strahlenschutzbeauftragte unverzüglich zu informieren.

- Es dürfen keine Veränderungen an der Füllstandmesseinrichtung vorgenommen werden, die den Strahlenschutz beeinträchtigen können.

- Fragen zum Betrieb der Füllstandmesseinrichtung sind an den Strahlenschutzbeauftragten zu richten.

- Die Strahlenschutzverordnung ist am Arbeitsplatz verfügbar.

- Die Kennzeichnung der Füllsstandsmessvorrichtung darf nicht entfernt werden.

### 2.5 Strahlenschutzbereiche und Zutrittsregelungen

- Beim Betrieb der Füllstandmesseinrichtung [kein, ein] Überwachungsbereich

- [Personen haben zu Überwachungsbereichen nur Zutritt, wenn

- sie darin eine dem Betrieb dienende Aufgabe wahrnehmen,

- es für die Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist.]

- Die Füllstandmesseinrichtung erzeugt [keinen, einen] betretbaren Kontrollbereich.

- [Den Kontrollbereich dürfen betreten:

- Personen, welche darin tätig werden müssen, damit die vorgesehenen Betriebsvorgänge durchgeführt oder aufrecht erhalten werden können

- Auszubildende und Studierende, sofern dies zur Erreichung des Ausbildungsziels erforderlich ist

- Sonstige Personen, z.B. Besucher (sofern die zuständige Behörde dies gestattet hat)]

- [Schwangere Frauen dürfen den Kontrollbereich nur betreten, wenn der Strahlenschutzbeauftragte dies gestattet hat. Durch dosismetrische Überwachung ist sicherzustellen, dass der Grenzwert für die Dosis für das ungeborene Kind vom Zeitpunkt der Mitteilung der Schwangerschaft bis zu deren Ende 1 mSv nicht überschreitet.]

- [Im Kontrollbereich sind Personendosimeter zu tragen.]

2.6 Unterweisung

Die folgenden Personengruppen sind vor Aufnahme der Tätigkeit [bzw. vor Zutritt zum Kontrollbereich] zu unterweisen:

- Personen, welche die Messvorrichtung bedienen

- [Personen, denen der Zutritt zum Kontrollbereich aus beruflichen Gründen oder zum Zweck der Ausbildung gestattet wird]

Die Unterweisungsthemen für Personen nach Buchstabe a) und b) sind:

- die Arbeitsmethoden

- die möglichen Gefahren

- die anzuwendenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen

- den für ihre Beschäftigung oder ihre Anwesenheit wesentlichen Inhalt der Strahlenschutzverordnung der Genehmigung und der Strahlenschutzanweisung

Gebrauchsanweisungen bzw. Betriebsanleitungen des Herstellers sind ebenfalls Teil der Unterweisung

Frauen sind darauf hinzuweisen, dass eine Schwangerschaft im Hinblick auf das Strahlenrisiko für das ungeborene Kind so früh wie möglich mitzuteilen ist.

Über den Inhalt und den Zeitpunkt der Unterweisung sind Aufzeichnungen zu führen, die von der unterwiesenen Person zu unterzeichnen sind. Die Unterweisung ist jährlich zu wiederholen, sofern die Person im Rahmen dieser Strahlenschutzanweisung weiterhin tätig ist. Für die Unterweisung ist der Strahlenschutzbeauftragte zuständig.

(Personen, die im Überwachungsbereich tätig werden, müssen nicht unterwiesen werden. Eine Einweisung (in mündlicher und/oder schriftlicher Form)und eine jährliche Unterweisung ist jedoch aus Gründen der Arbeitssicherheit vorgeschrieben)

2.7 Arbeitsmedizinische Vorsorge

Bei Einhaltung der Arbeitsregeln dieser Strahlenschutzanweisung ist eine Zuordnung in die Kategorie A der beruflich strahlenexponierten Personen und eine arbeitsmedizinische Vorsorge nach § 60 StrlSchV nicht erforderlich.

## 3. Ermittlung der Körperdosis

(Grundsätzlich müssen alle Personen, die sich im Kontrollbereich aufhalten, Personendosimeter tragen. Ist kein Kontrollbereich bzw. kein begehbarer Kontrollbereich vorhanden, kann auf eine dosismetrische Überwachung verzichtet werden.)

## 4. Betriebsbuch

Im Betriebsbuch sind insbesondere die folgenden Betriebsvorgänge festzuhalten:

  - Erwerb, Abgabe, Wechsel des Strahlers [Name des Zuständigen]

  - Wartung- und Instandsetzungsarbeiten [Name des Zuständigen]

  - Ergebnis der Dichtheitsprüfung (wenn notwendig) [Name des Zuständigen]

  - Abweichungen vom bestimmungsgemäßen Betrieb [Name des Zuständigen]

Die Führung des Betriebsbuchs überwacht [der Strahlenschutzbeauftragte].

## 5. Funktionsprüfung und Wartung

Mit der Firma [Name, Anschrift, Ansprechpartner, Telefonnummer] wurde ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Wartungsarbeiten an der Füllstandmesseinrichtung, insbesondere der Ein- und Ausbau der Strahler, dürfen nur von dieser Firma durchgeführt werden. Diese Arbeiten können vom Betreiber einer Füllstandmesseinrichtung vorgenommen werden, wenn eine entsprechende Genehmigung vorliegt. Wartungsarbeiten werden im Betriebsbuch aufgezeichnet.

- Der Strahlenschutzbeauftragte ist über die beabsichtigte Wartung rechtzeitig zu informieren.

(Werden diese Wartungsarbeiten eigenverantwortlich durchgeführt, so sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen gesondert festzulegen.)

## 6. Alarmübungen, Unfälle und Störfälle

- Der Raumbereich mit der Füllstandmessvorrichtung ist ggf. in Absprache mit der Feuerwehr am Zugang deutlich sichtbar und dauerhaft mit dem Zeichen der zutreffenden Gefahrengruppe zu kennzeichnen.

### Das Verhalten bei sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen ist im Rahmen der Unterweisungen durchzusprechen. Es sind folgende Maßnahmen einzuhalten:

### [Meldung gemäß Alarmierungsplan]

- Bei sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen (z.B. Beschädigung der Füllstandmesseinrichtung, Diebstahl, Brand) ist der Strahlenschutzbeauftragte unverzüglich zu informieren.

## 7. Einwirkungen Dritter, Abhandenkommen des Strahlers

- Es sind folgende Maßnahmen zu ergreifen, um das Abhandenkommen des radioaktiven Stoffes und eine unbefugte Einwirkung auf die Messvorrichtung zu verhindern:

[z. B. Zugangskontrolle, Einbau einer Diebstahlsicherung]

Diese Strahlenschutzanweisung tritt am [Datum] in Kraft.

[Ort, Datum]

Unterschrift des						Unterschrift des

Strahlenschutzverantwortlichen				Strahlenschutzbeauftragten

und Name in Druckschrift 					und Name in Druckschrift

Anlage:

Alarmierungsplan

Alarmierungsplan

Strahlenschutzbeauftragter:	Tel. ......................................................

Vertreter des Strahlenschutzbeauftragten:	Tel. ......................................................

Betriebsarzt oder Sanitäter:	Tel. ......................................................

Sicherheitsfachkraft:	Tel. ......................................................

Außerhalb der Dienstzeit ist folgende Stelle zu informieren:

.......................................................	Tel. ......................................................

(z. B. Zentrale, Pforte)

# Footnotes

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im folgenden Text auf die geschlechterspezifische Schreibweise verzichtet

Strahlenschutzbereich, in dem eine Person eine effektive Dosis von mehr als 1 mSv im Kalenderjahr erhalten kann

Strahlenschutzbereich, in dem eine Person eine effektive Dosis von mehr als 6 mSv im Kalenderjahr erhalten kann